## Slide 1
Agricultura de Precisión, innovación en el sector agrario y agroalimentario
Experiencias en dosificación variable
“25 años de dosificación variable en España”
Burgos, 18 de Octubre de 2023
AAMS Ibérica
Carlos.Escribano@aams-iberica.com
28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Carlos Escribano Villa
Especialista en Agr. de Precisión
Tl.: 91 862 8162 / 605 936 036

## Slide 2
Equipos para calibración e inspección de abonadoras y pulverizadores
AAMS Ibérica ▪ Alfareros 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Distribución de equipos para Agricultura de Precisión
Equipos control de calidad y reducción de pérdidas en productos (Martin Lishman)
  Plantadoras y equipos Wagner con tecnología GPS
  Monitores de rendimiento en cosechadoras de cereales
  Controladores CANBUS e ISOBUS, para máquinas
  Cultivadores con visión artificial para escarda mecánica
  Equipos para muestreo, análisis y mapeo de suelos
  Sistemas de guiado y autoguiado por GPS
  Boquillas y componentes específicos de pulverización

## Slide 3
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Obtención de datos
Procesamiento de datos
Interpretación de datos y toma de DECISIONES
Aplicaciones
Proceso de la agricultura de precisión

## Slide 4
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Obtención de datos
Procesamiento de datos
Interpretación de datos y toma de DECISIONES
Aplicaciones
1. Obtención de datos:
  Cosecha: rendimiento, humedad del grano, ...
  Suelos: textura, propiedades físicas y químicas,...
  Topografía de la parcela
  Datos del cultivo: biomasa, estado vegetativo,
  plagas y/o enfermedades, malas hierbas,....
2. Procesamiento de datos:
  Mapas de cada variable
  Resúmenes por parcela, cultivo, explotación, ...
  Análisis de datos
3. Interpretación y toma de decisiones:
  ¿Existe variabilidad, dónde y cuánta?,
  ¿Qué se puede hacer?
  ¿Cómo actuar?....
4. Aplicaciones:
  Siembra
  Fertilización y enmiendas
  Tratamientos fitosanitarios
  Guiados y autoguiados

## Slide 5
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Tengo que abonar/sembrar/tratar…
¿Cuánto?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?

## Slide 6
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Que exista variabilidad
Premisas para hacer dosificación variable
Que sea técnicamente posible
Que sea rentable y sostenible
- Mapas de rendimiento
- Mapas de satélites, drones, sensores, …
- Mapas de suelos
- Monitor + GPS (?)
- Abonadoras
- Pulverizadores
- Sembradoras

## Slide 7
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
1997/1998 Trigo
1999/2000 Trigo
1998/1999 Girasol
2000/2001 Guisante
Mapas de rendimiento
Mapas de satélites, drones, sensores,…
Mapas de suelos

## Slide 8
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Mapas de satélite
Mapas de drones
Mapas con sensores de cultivo
Mapas de rendimiento
Mapas de satélites, drones, sensores,…
Mapas de suelos

## Slide 9
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Mapas de rendimiento
Mapas de satélites, drones, sensores,…
Mapas de suelos

## Slide 10
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Premisas para hacer dosificación variable
Que sea técnicamente posible
Que exista variabilidad
- Mapas de rendimiento
- Mapas de satélites, drones, sensores, …
- Mapas de suelos
Monitor + GPS (?)
  Monitor que permita trabajar con mapas de aplicación
  GPS / precisión: EGNOS, GLONASS, Galileo, BeiDou, OmniStar, TerraStar L, C, X, StarFire I, II, III, RTX, RTK,…
Abonadoras
Pulverizadores
Sembradoras

## Slide 11
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Abonadoras:
Antigüas, sin controlador de dosis: hay que instalar actuadores y sensores
  Discos: dificultad en evaluación de distribución
  Fondo móvil hidráulico: posible instalación de soluciones en el mercado
Con controlador de dosis: exigen conexión compatible con módulos en serie.
Con ISOBUS: sin problema, directamente con un monitor que sea ISOBUS, y que tenga las claves correspondientes desactivadas

## Slide 12
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Pulverizadores:
Antigüos, sin controlador de dosis: hay que instalar actuadores y sensores.
Con controlador de dosis: exigen conexión compatible con módulos en serie.
Con ISOBUS: directamente con un monitor que sea ISOBUS, y que tenga las claves correspondientes desactivadas
Electrónicamente posible, aunque sólo se realizará una pulverización adecuada cuando el pulverizador tenga boquillas electrónicas o PWM (muy pocos en el mercado).

## Slide 13
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Electrónicamente posible, aunque sólo se realizará una pulverización adecuada cuando el pulverizador tenga boquillas electrónicas o PWM (muy pocos en el mercado).

## Slide 14
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Ejemplo 1: frecuencia 10 Hz y 50% de dosis nominal (apertura)
Tiempo: 1 segundo
Ejemplo 2: frecuencia 10 Hz y 80% de dosis nominal (apertura)
Ejemplo 3: frecuencia 10 Hz y 20% de dosis nominal (apertura)

## Slide 15
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
RightSpot Agricultural Spray Technology | Ag Leader Products

## Slide 16
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Sembradoras:
Antigüas, sin controlador de dosis: hay que instalar actuadores de tipo hidráulico o eléctrico.
Con controlador de dosis: exigen conexión compatible con módulos en serie.
Con ISOBUS: directamente con un monitor que sea ISOBUS, y que tenga las claves correspondientes desactivadas
De cereal, con 1 ó 2 secciones. Se puede hacer VRA según el caso inferior
Monograno: existen varias marcas en el mercado que ya lo ofrecen e incluso existen kits de instalación de otras marcas (Ag Leader, Trimble,…)

## Slide 17
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Dosis variable
Compensación en giros
Corte de secciones / cuerpo
Control profundidad de siembra
Medida de compactación del suelo
Regulación de presión en aspiración
Control de fallos / solapes
Control de distancia entre semillas…

## Slide 18
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com

## Slide 19
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
- Materia orgánica
Humedad del suelo
Temperatura del suelo
Cantidad de residuo
Densidad de semillas

## Slide 20
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com

## Slide 21
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Cuellos de botella en la dosificación variable
PUNTO 3: Interpretación y toma de decisiones. Falta de empresas consultoras con conocimiento agronómico
Mapa del cultivo
Mapa de abonado
Compatibilidad de los ficheros de datos

## Slide 22
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
Que exista variabilidad
Premisas para hacer dosificación variable
Que sea técnicamente posible
Que sea rentable
- Mapas de rendimiento
- Mapas de satélites, drones, sensores, …
- Mapas de suelos
- GPS (?)
- Abonadoras
- Pulverizadores
- Sembradoras
En muchos casos no es necesario comprar tractores ni máquinas nuevas.

## Slide 23
AAMS Ibérica ▪ Alfareros, 4 ▪ San Martín de Valdeiglesias ▪ Madrid ▪ Tl. +34 91 862 8162 ▪ www.aams-iberica.com
“25 años de dosificación variable en España”
Obtención de datos
Procesamiento de datos
Interpretación de datos y toma de DECISIONES
Aplicaciones
Disponemos de tecnologías para VRA
Se toman muy pocos datos básicos: suelos, cultivos, rendimiento,…
Escasa digitalización de datos (hemos vuelto a perder, una vez más, el tren)
Escasa cultura de la consultoría agronómica

## Slide 24
Agricultura de Precisión, innovación en el sector agrario y agroalimentario
Experiencias en dosificación variable
“25 años de dosificación variable en España”
Burgos, 18 de Octubre de 2023
AAMS Ibérica
Carlos.Escribano@aams-iberica.com
28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Carlos Escribano Villa
Especialista en Agr. de Precisión
Tl.: 91 862 8162 / 605 936 036